## Slide 1
BEBEDOURO INDUSTRIAL
Parabéns pela sua nova aquisição! Para obter o máximo desempenho e garantir o perfeito funcionamento do seu produto, leia atentamente este manual.
Instruções
Especificações
Garantia
Manual
do usuário

## Slide 2
Caro Cliente,
Parabéns por sua escolha
O produto que você comprou leva a marca de um dos maiores fabricantes de equipamentos para lanchonetes, bares, restaurante, industrias, etc., e é a melhor garantia que você tem de estar adquirindo um produto moderno e que vai satisfazer plenamente as suas necessidades. Os produtos SÒ AÇO são fabricados utilizando se dos melhores materiais existentes no mercado e conta com a tecnologia mais avançada no ramo de refrigeração comercial do pais.
NOTA: Guarde a nota fiscal de compra; ela será necessária caso precise utilizar os serviços da Assistência Técnica Só Aço no período de garantia. Também não remova a etiqueta de identificação do produto. Nela constam informações imprescindíveis em caso de necessidade de reparos.
Índice
INTRODUÇÃO............................................................................................................................................................. INSTRUÇÃO DE SEGURAÇA..................................................................................................................................... BEBEDOURO............................................................................................................................................................. EMBALAGEM.............................................................................................................................................................. PRÉ-INSTALAÇÃO...................................................................................................................................................... INSTALAÇÃO.............................................................................................................................................................. CUIDADOS.................................................................................................................................................................. SEGURANÇA.............................................................................................................................................................. FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO............................................................................................................................ ATERRAMENTO......................................................................................................................................................... LIMPEZA..................................................................................................................................................................... TERMO DE GARANTIA............................................................................................................................................... DADOS DA NOTA FISCA............................................................................................................................................ ASSISTÊNCIA TÉCNICA............................................................................................................................................. CERTIFICADO DE GARANTIA.................................................................................................................................... | 02 02 02 03 03 04 05 06 06 07 07 08 09 09 10

## Slide 3
1. Instruções de segurança
1.1 Esse manual traz todas as informações necessárias para a instalação e a boa utilização deste produto. Leia com atenção, pois desta forma você poderá evitar danos, preservando seu produto e a garantia de segurança de fábrica que ele possui.
1.2 Não permita que o equipamento seja manuseado por crianças, ou por pessoas que não tenham noção das normas de segurança.
2. BEBEDOURO
2.1 Modelos:
3. ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM:
3.1 Verifique cuidadosamente se a embalagem está violada ou se o produto apresenta algum problema em sua estrutura (como por exemplo, alguma parte amassada ou danificada). Caso isso aconteça, por gentileza, devolva a mercadoria e não assine o recebimento pois o transportador é responsável pela entrega. Caso note o defeito posteriormente, entre em contato com a SÒ AÇO para as devidas providências.
A instalação do seu aparelho é simples, mas algumas instruções são necessárias.
4.1- Escolha um local seco, arejado, plano e principalmente, longe do sol
4.2- A cabine onde fica o conjunto de refrigeração deve ter a entrada e saída de ar livres, sem bloqueio de paredes ou objetos.
4.3- Antes de ligar o aparelho, instale as torneiras e a pingadeira que estão dentro do bebedouro na parte traseira inferior.
4.4- A pingadeira deve ser parafusada na furação existente.
5.5- Limpe bem o tanque interno, removendo todo material usado na embalagem.
4. PRÉ-INSTALAÇÃO:
MODELO | TIPO DE CHAPA | TENSÃO (V~)
BI02T BI03T BI04T BI05T BI06T | INOX/PRÉ-PINTADA INOX/PRÉ-PINTADA INOX/PRÉ-PINTADA INOX/PRÉ-PINTADA INOX/PRÉ-PINTADA | 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220
IMPORTANTE: Este produto destina-se ao uso com água para consumo humano, atende a Portaria N° 2.914, de 12/12/2011 do Ministério da Saúde.

## Slide 4
5. PROVIDENCIE:
5.1 Tomada exclusiva de energia elétrica com aterramento, voltagem e potência equivalentes á do seu aparelho.
5.2 Ponto exclusivo de água com registro de ½ ;
5.3 Ponto de esgoto no piso ou na parede, desde que esteja no máximo á 30 cm do piso.
5.5 Utilize apenas veda – rosca de teflon na conexões com rosca, a fim de evitar sabor desagradável na água. Não utilize mangueira de jardim.
6. INSTALAÇÃO:
6.1 A instalação do aparelho fica sob responsabilidade do consumidor. Em caso de dúvidas, consulte uma mão de obra qualificada para o serviço.
Condição de uso: Interno
Os bebedouros tipo industrial Só Aço, devem ser instalados somente onde a pressão de água da rede hidráulica seja de no máximo 500.000 Pa, para pressões superiores é necessário instalar o redutor de pressão adequado.
Utilize canos e conexões hidráulicas adequadas, atóxicos e de boa qualidade, de ½’’ para a entrada de água e ¾’’ para saída. Dê preferência a canos e conexões e certifique-se que não existe vazamento na rede hidráulica após a instalação.
Rosqueie o cotovelo de ½ na rede hidráulica;
Conecte sua ponta de engate rápida á mangueira de 6 ou 8 mm;
Conecte em seguida a outra ponta no bebedouro.
Obs.: 1 – Nos locais em que a pureza da água for duvidosa, sugerimos a colocação de filtro externo (Vendido separadamente)
Obs.: 2 – Feita todas as conexões, retire imediata e obrigatoriamente o filme plástico de proteção para que não aja aderência permanente.
Descartar toda a água utilizada para encher o tanque do bebedouro na primeira vez que ligar o aparelho.
Verifique a voltagem do produto e utilize uma tomada exclusiva para ele.
Não utilize extensões ou conectores.
Grau de Proteção: IPX0 – Classe I
CUIDADO:
6.4 Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar risco.

## Slide 5
7. APÓS INSTALADO O BEBEDOURO:
7.1 Temperatura da água de entrada no bebedouro deverá ser de no mínimo 10°C e no máximo de 20°C.
7.2 Ligue o bebedouro a rede elétrica e aguarde aproximadamente 3 horas para obter água gelada.
7.3 Descarta toda a água utilizada para encher o tanque do bebedouro na primeira vez que ligar o aparelho.
7.4 O controle de temperatura é automático, não é necessário desliga-lo nunca.
7.5 Os bebedouros não possuem filtro interno, por isso é fundamental utilizar apenas água potável e de boa qualidade. (temos filtro opcional )
7.6 Seu bebedouro foi projetado para gelar água. Sucos, refrigerantes e outros líquidos podem deixar resíduos e desenvolver micro organismos nocivos a saúde nas partes internas do aparelho.
MODELO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | VAZÃO (1/H)
BI02T BI03T BI04T BI05T BI06T | Bebedouro industrial de 2 torneiras Bebedouro industrial de 3 torneiras Bebedouro industrial de 4 torneiras Bebedouro industrial de 5 torneiras Bebedouro industrial de 6 torneiras | 402,60 646,20 961,20 1263,80 1591,20
VAZÕES MÁXIMAS:
8. SEGURANÇA:
8.1 Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
8.2 Nunca coloque o aparelho perto de produtos inflamáveis, nem obstrua as entradas de ar que ficam nas laterais ou no fundo do aparelho.
8.3 Na parte do circuito refrigerante não fure os tubos de cobre ou de inox pois é por ele que o gás refrigerante chega até a serpentina que está dentro do tanque.
8.4 Para evitar danos ao aparelho, nunca desligue-o puxando pelo cordão elétrico.
8.5 O uso de acessórios não recomendados para este aparelho, poderá causar acidentes e/ou mau funcionamento do aparelho.

## Slide 6
9. FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO
10. ATERAMENTO
9.1 Como ligar seu equipamento
Para ligar, coloque o plugue na tomada. Em uso normal funciona na faixa de temperatura de 5°C a 10°C.
O termostato sai regulado de fábrica, objetivando melhor desempenho e economia.
No caso de defeito ou nova regulagem do termostato, é necessário chamar a Assistência técnica Autorizada.
10.1 O pino central do plugue do cordão de alimentação elétrica do bebedouro, corresponde a ligação do fio terra, seguindo a norma de segurança padrão.
10.2 O aterramento é necessário independente da voltagem da rede elétrica e não deve ser feita ao fio neutro da rede elétrica. Para fazer um aterramento correto siga as normas de segurança adequada.
Estabilizador de Voltagem
10.3 Caso a tensão da rede local apresente oscilações de energia, é necessário a instalação de um estabilizador automático de voltagem de capacidade compatível com o consumo de seu equipamento, de forma a não causar qualquer dano ao mesmo.
Para a limpeza externa, primeiro desligue o plugue da tomada, depois utilize um pano umedecido com água.
Nunca utilize esguicho da mangueira de água, pois poderá infiltrar no isolamento do seu equipamento, o que provoca um desgaste precoce, encurtando o seu tempo de vida útil.
A higienização do reservatório deve ser feita a cada três meses.
Para higienização do condensador, contatar a Assistência Autorizada.
Nota: A garantia do equipamento não cobre este serviço de higienização.
11. LIMPEZA

## Slide 7
12. POSSÍVEIS DEFEITOS E SOLUÇÕES
Problema | Provável causa | Possível solução
Não refrigera | Alta demanda | Verificar especificações técnica do produto.
 | Temperatura ambiente elevada | Instalar o produto em um local arejado com temperaturas abaixo de 38 °C
 | Sem energia de alimentação | Verifique se a tomada elétrica está conectada e se o termostato está ligado na posição 4.
 | Sujeira no condensador | Entre em contato com a assistência técnica
 | Botão do termostato na posição desligado | Posicionar termostato no nível 4. (Padrão de fábrica)
 | Saídas de ar obstruídas | Instalar o bebedouros em locais com mais de 25 cm de distância dos locais de ventilação (Lateral e traseira do produto)
Água congelando | Termostato com defeito | Entrar em contato com a assistência técnica
Vazamento de água | Excesso de pressão na entrada de água | Utilizar redutor de pressão
 | Transbordar água pela tampa | Verificar boia interna do reservatório do produto
Compressor não dispara | Baixa tensão de alimentação | Verificar a tensão de entrada da tomada elétrica.
 | Rede elétrica de abastecimento sem energia elétrica | Aguardar retorno do reabastecimento de energia.
 | Tomada com mau contato | Corrigir defeito da tomada.
 | Termostato com defeito | Entrar em contato com a assistência técnica

## Slide 8
TERMO DE GARANTIA
Os produtos SÓ AÇO são garantidos pela SÓ AÇO INDUSTRIAL , na forma estabelecida:
1 – Condições gerais de garantia:
Os produtos SÓ AÇO têm a garantia de 6 meses previsto no código de defesa do consumidor ) contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota fiscal de compra para o consumidor, desde que sejam observados as instruções de uso e instalações contidas neste manual.
Em caso de transferência de propriedade o período de garantia automaticamente ficará transferido até a expiração do prazo contido na data da Nota Fiscal de compra do primeiro comprador.
A substituição de peças e a prestação de serviços deverão ser-executados através da SÓ AÇO mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.
A Mão de obra de reposição de micro motor, compressor e condensador não terá garantia após 90 dias da emissão na Nota Fiscal de revenda para o consumidor final.
Estão exclusos da Garantia os componentes como: Termostato, Boia de controle de água, Torneiras, Cabo de força, Reposição do gás; após 90 dias da data de emissão da Nota Fiscal do Revendedor.
Observação:
Esta garantia não se aplica a materiais plásticos, arranhões, amassaduras e defeitos originados pelo desgaste natural de uso.
2 – Serviços de garantia
A garantia compreende o reparo ou a substituição de peças ou conjunto de peças, desde que seja reconhecido o defeito como de responsabilidade da SÓ AÇO, em exame efetuado por pessoal credenciado da Assistência Técnica SÓ AÇO ou de seus Serviços Autorizados . Em hipótese alguma o aparelho completo será substituído.
A SÓ AÇO INDUSTRIAL, obriga-se dentro do período de garantia (em caso de defeito do produto), a prestar visita técnica gratuita até o local a aparelhos insta-los dentro do perímetro urbano, ou seja no raio de 30 km do endereço de revenda onde mantiver serviços autorizados SÓ AÇO. Para o comprador instalado fora do perímetro urbano de sede do serviço Autorizado, cabe ao comprador do equipamento pagar as despesas do deslocamento do técnico. Caso o aparelho tenha que ser removido para a Assistência Técnica Autorizada, tal despesa correrá por conta do comprador e será cobrada na forma de taxa, acordado da assistência técnica autorizada para o cliente.
3- Extinção de garantia
Esta garantia perderá sua validade antes da expedição do seu prazo, se for constatado qualquer dano provocado por acidente, transporte, agentes da natureza , uso indevido, maus tratos, negligência, incêndio, instalação em rede elétrica impropria, ou ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou reparado por pessoa não credenciada pela SÓ AÇO INDUSTRIAL LTDA.

## Slide 9
Não autorizamos nenhuma pessoa ou entidade a assumir por nossa conta qualquer responsabilidade relativa a garantia dos produtos Só Aço.
Para facilitar o atendimento no período e garantia, conserve a Nota Fiscal de compra junto com o manual de instrução.
Data da compra: ________/_______/________
Nota Fiscal:_________________________________________________________
Revendedor:________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________
__________________________________Telefone:_________________________
Cidade:_____________________________Estado:__________________________
Aviso:
No intuito de manter seus produtos sempre atualizados, a SÓ AÇO INDUSTRIAL se reserva ao direito de alterar as especificações e características de seu produto sem aviso prévio.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
SAC – Serviço de Assistência ao Cliente – Só Aço
Fone (86) 3219-1200/1300/1454
E-mail:sac@soacoindustrial.com.br
Site:www.soacoindustrial.com.br

## Slide 10
Só Aço Industrial Ltda
Av. Coletora Secundária, nº 9519 Bairro Pedra Miúda
Telefones: (86) 3219 1200/1300
Teresina – Piauí
Site: www.soacoindustrial.com.br
Ouvidoria/SAC: sac@soacoindustrial.com.br
MP-SA-0009.Rev. 0